USBキーボード for S1 [N]
Designed by Sasaji 2023 Rev. 0.1
# 部品表
番号	部品名	数量	値など	用途
C2, C6, C8, C9	セラミックコンデンサ	4	0.1uF	パスコン
C1, C3	セラミックコンデンサ	2	1uF	パスコン
C4	電解コンデンサ	1	10uF 10V以上	パスコン
C5, C7	電解コンデンサ	2	47uF 10V以上	パスコン
C10	電解コンデンサ	1	100uF 10V以上	パスコン
C11, C12	セラミックコンデンサ	2	22pF	クロック生成
D1, D3	LED 赤色	2	角型 2 x 5 x 7mm
D2	LED 緑色	1	角型 2 x 5 x 7mm
J2	USB Aコネクタ	1	基板取付用
R1, R3	カーボン抵抗	2	330Ω 1/4W	赤LED用
R2	カーボン抵抗	1	220Ω 1/4W	緑LED用
R5	カーボン抵抗	1	1kΩ 1/4W	リセット用
R4	カーボン抵抗	1	10kΩ 1/4W	プルアップ
R6, R7, R8, R9	カーボン抵抗	4	10kΩ 1/4W	プルダウン
SW1	タクトスイッチ	1	6 x 5mm モーメンタリ	リセット
U1	Picマイコン	1	PIC32MX230F064B[1] / DIP 28ピン
U2	LDO 3端子レギュレータ	1	5V→ 3.3Vのもの100mA / (LM2940,LP2950など)
Y1	水晶振動子	1	12MHz
J1	コネクタ 8ピン	1	JST XHコネクタ 1 x 8ピン / 2.5mmピッチ オス	多芯ケーブルと基板との接続 / ※多芯ケーブルを直接基板に取り付ける場合は不要。
	コネクタ 8ピン ハウジング	1	JST XHコネクタ 1 x 8ピン / 2.5mmピッチ メス ハウジング
	コネクタ用ピン	8	上記XHコネクタ用ピン
	DINコネクタ 8ピン	1	8ピンAタイプ オス / (マル信無線電機MP-018など)	本体との接続
	多芯ケーブル	1	8芯 AWM24か26ぐらい / 外径 6mm未満[2]
[1] PIC32MX2xxFxxxBシリーズが使用できます。
[2] 外径が6mmを超えるとDINコネクタのブッシュを通らない。

以下はオプション
番号	部品名	数量	値など	用途
J3	コネクタ 6ピン	1	ピンヘッダ 1 x 6ピン / 2.54mmピッチ	PicKit接続端子
J4	コネクタ 4ピン	1	ピンヘッダ 1 x 4ピン / 2.54mmピッチ	UART端子
	ICソケット	1	DIP 28ピン 300mil
	プラスチックケース	1	45 x 65mm / (タカチ SW-65など)	基板収納用
	なべ小ねじ	4	M2 x 8mm以上	基板をケースに固定
	ナット	4	上記ネジ用
	ワッシャ	4	上記ネジ用

DIN8ピン オスのピン配置は以下になります。

# この基板には設計ミスがあります！
LEDの極性が逆になっています。1ピン(四角のランド)側がカソード(マイナス)になります。

ケースSW-65に対して基板のサイズが若干きつくなっています。

# Webページ
この資料やCADデータなどを置いています。
http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/s1usbkb.htm#board
または
https://github.com/bml3mk5/USBKeyboard4S1

連絡先：
Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp)
http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/
(Twitter: https://twitter.com/bml3mk5)