USBキーボード for S1 [S]
Designed by Sasaji 2023 Rev. 0.1
# 部品表
番号	部品名	数量	値など	用途
C1, C6, C8, C9	セラミックコンデンサ	4	0.1uF 0603mil	パスコン
C2, C3	セラミックコンデンサ	2	1uF 0603mil	パスコン
C4	セラミックコンデンサ	1	10uF 10V以上 0603mil	パスコン
C5, C7	セラミックコンデンサ	2	47uF 10V以上 0805mil	パスコン
C10	セラミックコンデンサ	1	100uF 10V以上 1206mil	パスコン
C11, C12	セラミックコンデンサ	2	22pF 0603mil	クロック生成
C13[1]	セラミックコンデンサ	1	22pF 小型でリード線ありのもの	ノイズ対策
D1, D3	LED 赤色	2	0805mil
D2	LED 緑色	1	0805mil
J2	USB Aコネクタ	1	基板取付用
R1, R3	カーボン抵抗	2	330Ω 1/6W～ 0603mil	赤LED用
R2	カーボン抵抗	1	220Ω 1/6W～ 0603mil	緑LED用
R5	カーボン抵抗	1	1kΩ 1/6W～ 0603mil	リセット用
R4	カーボン抵抗	1	10kΩ 1/6W～ 0603mil	プルアップ
R6, R7, R8, R9	カーボン抵抗	4	10kΩ 1/6W～ 0603mil	プルダウン
SW1	タクトスイッチ	1	4ピン 3.4 x 3.4mm モーメンタリ	リセット
U1	Picマイコン	1	PIC32MX230F064D-I/PT / TQFP 44ピン
U2	LDOリニアレギュレータ	1	5V→ 3.3Vのもの / SOT-23
Y1	水晶振動子	1	12MHz / 4ピン 3.2 x 2.5mm
	DINコネクタ 8ピン	1	8ピンAタイプ オス	本体との接続
	多芯ケーブル	1	8芯 AWM24か26ぐらい / 外径6mm未満[2]
[1] 基板上のパターンにない部品です。
[2] 外径が6mmを超えるとDINコネクタのブッシュを通らなくなります。

以下はオプション
番号	部品名	数量	値など	用途
J1	コネクタ 6ピン	1	ピンヘッダ 1 x 6ピン / 2.54mmピッチ	PicKit接続端子
J2	コネクタ 4ピン	1	ピンヘッダ 1 x 4ピン / 2.54mmピッチ	UART端子
	プラスチックケース	1	53 x 24 x 14mm / (秋月電子 AK-N-12)	基板収納用

DIN8ピン オスのピン配置は以下になります。

# この基板には設計ミスがあります！
1. LEDの極性は図のようになります。基板メーカに実装を依頼する際はご注意ください。
2. ノイズ対策として基板の裏側（ハンダ面）にコンデンサC13を図のように取り付けてください。
# ケースに収める場合の注意点
1. 多芯ケーブルは基板に直接接続してください。PHコネクタを使うと高さがあるためケースに収まらなくなります。
2. 基板の部品面の高さは8.5mmほど、ハンダ面の高さは1.5mmほどに収めてください。（基板の厚さは1.6mm）
# Webページ
この資料やCADデータなどを置いています。
http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/s1usbkb.htm#smd
または
https://github.com/bml3mk5/USBKeyboard4S1

連絡先：
Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp)
http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/
(Twitter: https://twitter.com/bml3mk5)